## Slide 1
Project Proposal Presentation
Team 1
김영기
박정우
안기욱

## Slide 2
01
Project Structure
02
Perception
03
Planning
04
Control
CONTENTS
05
Project Plan

## Slide 3: Planning
Project Proposal Presentation
1. Project Structure

## Slide 4: Project Structure
Local Plan
Lattice
AEB
ACC
단계 별 플로우 차트
Perception
Down Sampling
Clustering
Planning
Global Plan
Global waypoint
Global Behavior Plan
Collision check
Safe -> Local Plan Pass
Unsafe -> Local Plan
Local Plan
Local Path Plan(lattice)
Local Velocity Plan(ACC, AEB)
Control
횡방향
Stanley 제어기
종방향
PID 제어기
Localization
Projection
Localization(EKF)
Global Plan
Global waypoint
1~5미터 간격의 global waypoint
1미터로 scaling 후 제어기 제공
Global behavior
주변장애물 flag를 통한
Reference velocity
조절

## Slide 5: Project Structure
워크스페이스 구조 (rqt_graph)
rqt_graph

## Slide 6: Planning
Project Proposal Presentation
2. Perception

## Slide 7: Perception Progress
Perception Gantt Chart

## Slide 8: Localization
EKF – Deadreckoning
  Initialize : GNSS 2 Carla -> , / IMU ->
  Predict : Speedometer -> / ros::Time -> / IMU ->
  Update : GNSS 2 Carla -> , / IMU ->
  Carla simulator는 global 좌표계, 센서 좌표계 모두 왼손 좌표계이기 때문에 쿼터니언(w, x, y, z )에서 변환한 yaw 값에 (-) 부호를 추가해 차량의 위치 추정 수행
Motion equation
Measurement model

## Slide 9: Localization
EKF – Deadreckoning
  직선 도로 구간 주행 위치 추종 결과
: GT GPS 좌표 ( Carla )
: Gaussian Noise GPS 좌표 ( Carla )
: EKF filtered 된 GPS 좌표 ( Carla )
시작 지점
P 행렬 수렴 후 중후반 지점
0.2m
0.2m

## Slide 10: Localization
EKF – Deadreckoning
  직선 구간 위치 추종 결과, ego차량의 GT position 과 EKF filtered posistion의 차이인 RMSE 가 0.11m 까지 수렴
  곡선 구간에서의 EKF 성능 추정 예정
: RMSE (GT vs Gaussian Noise)
: RMSE (GT vs EKF)

## Slide 11: LiDAR Preprocessing
Clustering by
  Planning에서 차량좌표계 기준 물체의 가장 좌,우 측 pointcloud 위치 요청
  따라 pointcloud를 clustering 진행
  거리가 먼 물체 일 수록 가 작아지며 거리가 가까운 물체일 수록 커짐에 따라 유동적인 필요해보이며 이 기준설정을 현재 진행중
ego
car
car
car
car

## Slide 12: Planning
Project Proposal Presentation
3. Planning

## Slide 13: Planning
발표순서
  Planning Flow -> Flow chart
  Plannnig level completion plan-> gantt char
    Global Plan -> 주변 인식된 object에 맞춰 미리 반응
    Local Plan -> 충돌위험이 높은 상황 (CV모델 기준 충돌시간 2초 미만 등) 에서의 behavior plan
    프로세스 플로우 그리기
  지금까지 한거
    Gnss projection
    시뮬레이터, Workspace setting
    Planning 코드 구성
  앞으로 할거
    세부 상황별 Behavior Plan

## Slide 14: Planning
perception
objects
Global Plan
Velocity Plan
Global Path
Local Plan
Lattice Planner
Local Path
ACC
AEB
Local Velocity
Localization
Ego Pose
Referecne WayPoint
Referecne Velocity
Controller Reference
Collision Point
Collision Check
Collision Time
safe
Collision Occur
Local Path
Local Velocity
Plannnin Flow Chart

## Slide 15: Planning
Planning 완수 계획 |  |  |  |  |  |  |  | 
Weeks |  |  |  |  | Aug 1st | Aug 2nd | Aug 3rd | Aug 4th
Global Planning | projection |  |  |  |  |  |  | 
 | Global Plan |  | Velocity |  |  |  |  | 
 |  |  | Path |  |  |  |  | 
Local Planning | Collision Check (CV model) |  |  |  |  |  |  | 
 | Local Plan | path |  | Lattice |  |  |  | 
 |  | velocity |  | ACC |  |  |  | 
 |  |  |  | AEB |  |  |  | 

## Slide 16: Planning
완수 계획
  Plannnig완수 계획 -> 간트차트 구성
    Global Plan -> 주변 인식된 object에 맞춰 미리 반응
    Local Plan -> 충돌위험이 높은 상황 (CV모델 기준 충돌시간 2초 미만 등) 에서의 behavior plan]
    프로세스 플로우 그리기
  달성된 목표
    Gnss projection
    Workspace setting
    Planning 코드 구성
    세부 상황별 Behavior Plan

## Slide 17: Planning
GNSS Projectioln
  wgs84지구형태를 기준으로 Utm좌표계를 통해 projection 진행
  Town13 테스트데이터 기준 200미터 주행 후 X축 0.3m의 오차 발생
  Carla Projection 코드 이용해 Projection 진행
Map Projection

## Slide 18: Planning
Global Path
  3m단위로 interpolation된 map좌표 취득
  실제 주행에서 사용 시 회전 후 문제발생
  Map좌표로 취득했던 global path를 gnss데이터로 취득 후 변환 (비교플롯 )
  3미터의 interpolation -> 최대 5m의 웨이포인트 간격 유발 (자차위치와 거리 플롯)
  1미터 이하의 waypoint를 제공하기 위해 자차와 웨이포인트의 거리를 1로 줄여 제어기 제공
Global Plan

## Slide 19: Planning
Global Velocity
  장애물 Flag기준으로 reference velocity 를 상황에 맞게 비율로 변경
    Example
    Control Loss ratio = 0.7 -> 기존경로와 크게 틀어지는 것을 줄이기 위함
    Human / Bicycle ratio = 0.5 -> 충돌위험이 감지됐을 때 급정거를 위함
  장애물 Flag가 없는 상황
    HIGH/ LOW reference velocity 제공
Global Plan

## Slide 20: Planning
Local Path
  Lattice
  경계조건 (조건 1) (조건 2) (조건 3) (조건 4) 을 사용한 완만한 반차선 경로 생성 -> 차문열림 상황에서 사용가능 (그래프 첨가)
  초기 kappa가 0이 아닌 경로계획 필요함 -> 한차선 차선변경이 필요한 공사장 상황
  Path Decision
  목표 웨이포인트와 후보 경로들의 1.충돌감지 2.거리 Offset 우선순위로 결정
Local Plan

## Slide 21: Planning
Project Proposal Presentation
4. Control

## Slide 22: Control
Control |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 
제어기 개발 | 횡방향 제어기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 종방향 제어기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 제어기 통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 차간 거리 유지 상황 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제어기 검증 | 제어기 검증 환경 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 제어기 파라미터 튜닝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integration | 다른 파트와 IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 발표준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제어 파트 계획

## Slide 23: Control
IMU
GPS
Kalman Filter
Longitudinal
controller
Lateral
controller
Emergency brake
Waypoints, distances,…
<위치, yaw각 추정>
x,y
CARLA simulator
<Control>
Cmd
Yaw
Velocity
이전

## Slide 24: Control
Longitudinal
controller
Lateral
controller
Waypoints
x,y
CARLA
<Control>
Vehicle control cmd
Yaw
Velocity
Planning
Ref. velocity
현재
localization

## Slide 25: Control
Lateral control
  Stanley method
  Global path 의 waypoints 취득
    현재 3m 간격
  Waypoints 받아오는 방식은 planning이랑 협의가 필요함.
Lateral
controller

## Slide 26: Control
Longitudinal control
  기존 계획: 속도 제어, 거리 제어 스위칭
    Planning에서 거리제어 모드, 속도 제어 모드 판단
  현재 계획: Planning에서 Ref velocity 만 전송
    거리 유지를 위한 ref velocity를 계산하는 알고리즘 개발 필요
  PID 제어기 기반
  긴급제동 기능
제어기
거리 제어기
제어기
Planning

## Slide 27: Control
Job done
  1.횡방향 제어기 (Stanley)
  2. 종방향 제어기
    속도 추종
    거리 추종
    AEB
  3. 횡방향 제어기 종방향 제어기 통합
    ‘Control’ 노드에서 모든 제어 명령 전송
In progress
  1. 제어기 검증 환경 구축
    Town 13
    시나리오 없는 환경
  2. 제어기 파라미터 튜닝
  3. 차간 거리 유지를 위한 ref vel. 계산 알고리즘 개발 필요.

## Slide 28: Project Plan
Project Proposal Presentation
5. Project Plan

## Slide 29
감사합니다 !

## Slide 30
Project Proposal Presentation
3. Planning
김영기
Planning

## Slide 31: Planning Progress
1주차 계획
  판단 알고리즘 개발
  Carla setting
1주차 달성정도
  Carla setting 마무리 및 테스트 환경 구축
  판단 알고리즘 코드 토대 구축
  Gnss localization 완료
  Local path planning 모델 구상
  충돌방지 알고리즘 모델 구상 (CV모델)
달성정도 평가
  Carla setting 100%
  판단 알고리즘 개발 50%
  추가사항
    gnss localization
    Local path planning 모델 구상
    충돌방지 알고리즘 모델 구상
향후 계획
  판단 알고리즘 완성
  Local Path Planning 구체화
  충돌방지 알고리즘 구체화
  알고리즘 테스트 및 검증
2주차 목표 (금주)
  판단알고리즘 ROSnode 생성
  Local Path Planning 구체화
3주차 목표
  시뮬레이션 테스트 및 알고리즘 개선
4주차 목표
  알고리즘 개선 및 발표준비
김영기
Planning

## Slide 32: Planning Progress
Local Path
  3차 곡률식에 경계조건 설정해 경로생성 (객체와의 거리, 횡방향 offset, 총 경로 길이)
  Simpson 적분법 사용
  상황에 알맞은 경계조건을 사용해 후보경로들 생성예정
https://github.com/qiaoxu123/Self-Driving-Cars/blob/master/Part4-Motion_Planning_for_Self-Driving_Cars/Module7-Putting_it_all_together-Smooth_Local_Planning/Module7-Putting_it_all_together-Smooth_Local_Planning.md
Dolgov, D., Thrun, S., Montemerlo, M., & Diebel, J. (2008). Practical search techniques in path planning for autonomous driving. Ann Arbor, 1001(48105), 18-80.

## Slide 33: Planning Progress
Collision Check
  CV 모델, Circle Collision Check사용해 간단히 구현
  예측시간 4초, 예측간격 0.5초, 차량 전방 2미터 지름의 충돌
https://github.com/qiaoxu123/Self-Driving-Cars/blob/master/Part4-Motion_Planning_for_Self-Driving_Cars/Module7-Putting_it_all_together-Smooth_Local_Planning/Module7-Putting_it_all_together-Smooth_Local_Planning.md
Dolgov, D., Thrun, S., Montemerlo, M., & Diebel, J. (2008). Practical search techniques in path planning for autonomous driving. Ann Arbor, 1001(48105), 18-80.
current car position (x,y,yaw)
(0, 0, -0.785398)
충돌이 일어난 객체
global (x,y) (10, -10)
충돌결과
박치기 일어남 (x,y)10,-10
박치기 2.5초 후에 일어남
김영기
Planning

## Slide 34: Planning Progress
GNSS Localization
  Carla SourceCode 변환식 이용
  Ref (lat, lon) = (0,0), 지구반지름 = 6378137.0
구형 지구형태 가정
위도에 따른 Scale값으로 mapping
다른 기준점을 가지고 위의 방식으로 변환 시도
mapping된 값과 오차 존재
최종 변환식으로 소스코드의 변환식 사용
김영기
Planning

## Slide 35: Planning
항목 별 목표 달성 계획 |  |  |  |  |  | 
Global Planning |  |  |  |  |  | 
 | projection |  |  |  |  | 
 | Global Path | 3미터 단위로 interpolation된 Global Waypoint를 1미터로 줄여서 |  |  |  | 
 | Global Velocity | 오브젝트 |  |  |  | 
Local Planning | Collision check | 주변 객체들의 특징점(중심, 끝점) 기준으로 거리기반 충돌체크 (circle collision check) |  |  |  | 
 | Behavior Plan | 주변 객체에 유기적 반응, 충돌시간 2초이내 급정거, 이후 Local Path |  |  |  | 
 | Local path planning | 3차 곡률식에 상황에 적합하고 주행가능한 예비경로 생성 (lattice경로 사용, 반차선, 한차선, 직진 경로계획) |  |  |  | 
 | Velocity Plan | 관심영역에서 객체와의 충돌시간과 임계거리를 이용한 velocity control |  |  |  | 
 | 추가사항? |  |  |  |  | 

## Slide 36: Planning
Planning 목표 -> 주행을 부드럽게 만드는 것
  Object placement -> ObjectArraymsg로부터

## Slide 37: Project Plan
 |  | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차
 | Sensor calibration |  |  |  | 
 | tracking |  |  |  | 
 | 판단 알고리즘 |  |  |  | 
 | Local Path Planning |  |  |  | 
 | Localization |  |  |  | 
 | Stanley 제어기 |  |  |  | 
 | ACC |  |  |  | 
 | 최적화 |  |  |  | 
 | 코드 통합 |  |  |  | 
 | 파라미터 튜닝 |  |  |  | 
 | 발표준비 |  |  |  |